## Slide 2
РУКОВОДСТВО ПО ПРОШИВКЕ QMK/VIA/VIAL
Если ваша клавиатура работает под управлением прошивки QMK, данное руководство для вас.
Если для вашей клавиатуры доступна новая версия прошивки, вы можете обновить её с помощью программы QMK Toolbox. После обновления прошивки настройки клавиатуры будут сброшены к значениям по умолчанию.
Ниже приведена пошаговая инструкция по обновлению прошивки.
Скачайте последнюю версию прошивки для вашей клавиатуры. Файл прошивки должен иметь расширение .bin.
Пожалуйста, внимательно проверьте, что вы скачали прошивку именно для вашей модели.
Шаг 1
Скачайте и установите программу QMK Toolbox
Windows: https://github.com/qmk/qmk_toolbox/releases/latest/download/qmk_toolbox_install.exe
macOS: https://github.com/qmk/qmk_toolbox/releases/latest/download/qmk.toolbox.app.zip
Шаг 2
Запустите программу QMK Toolbox от имени администратора.
Шаг 3

## Slide 3
Этот шаг необходим только для системы Windows.
Перейдите на вкладку Tools и выберите Install Drivers.
Шаг 4
Дождитесь завершения процесса.
Подтвердите установку драйверов.

## Slide 4
Переведите клавиатуру в режим обновления прошивки.
Для этого:
1. ⚠️ Если ваша клавиатура беспроводная, сначала переведите её в проводной режим с помощью переключателя на корпусе.
2. Отключите USB-кабель от клавиатуры (если подключён).
3. Нажмите и удерживайте клавишу ESC.
4. Не отпуская клавишу ESC, подключите USB-кабель к клавиатуре.
Шаг 5
Если драйвера были установлены корректно, вы увидите желтое текстовое сообщение, указывающее на подключение устройства.

## Slide 5
Нажмите кнопку Open и выберите скачанный файл прошивки для вашей клавиатуры.
Шаг 6

## Slide 6
Нажмите кнопку Flash и дождитесь завершения процесса.
НЕ ОТКЛЮЧАЙТЕ КЛАВИАТУРУ ВО ВРЕМЯ ПРОЦЕССА ОБНОВЛЕНИЯ!
Вы должны увидеть желтое сообщение «Flash complete» без ошибок и предупреждений.
Шаг 7
Теперь вы можете отключить и снова подключить клавиатуру — обновление прошивки завершено.
Если процесс прошивки не удался, попробуйте повторить шаги 5-8.
Шаг 8